## Slide 1: La Poste Durable Réduction des émissions de CO2 dues au transport de colis
26/11/21
CentraleSupélec – Groupe 12
Pauline Berberi – Justin Bouteiller – Dimitri Diximus – Hugo Drieux – Geoffroy Gallean ​

## Slide 2: Contexte | LPD souhaite revoir sa stratégie de reduction des émissions de CO2
LPD, distributeur de colis en France…
…souhaite comprendre son impact économique et environnemental…
…pour définir une stratégie durable de réduction des émissions de
€27M de revenus
€800k de profits
4100 TCO2 eq
970k colis livrés
5 entrepôts
250 camions
Minimisation de l’émission par de colis livré
Quelques hypothèses qui ont guidé notre analyse
Périmètre
LPD doit honorer toutes les commandes La taille des colis est fixée
Logistique
Les stocks sont infinis Un camion est alloué à un unique entrepôt
Calcul
Les camions roulent au diesel Poids constant des camions
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec

## Slide 3: Executive Summary
Quelles initiatives LPD peut mettre en œuvre pour réduire son impact environnemental tout en conservant une situation pérenne financièrement ?​
2
Revoir l’emplacement des entrepôts Nouvel entrepôt, fermeture d’entrepôt
- 11%
3
Remplacer la flotte Renouvellement progressif de la flotte par des camions électriques
-30%
1
Optimiser les trajets Meilleur taux de remplissage, meilleur choix des destinations, meilleur itinéraire
- 40%
-63%
L’organisation actuelle de LPD laisse la place à des opportunités de réduction d’émissions de CO2
Initiatives
* Réduction en % de l’émission de par de colis livré () sur 6 mois

## Slide 4: Diagnostic | Des améliorations sont possibles du point de vue des trajets et des entrepôts
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Des entrepôts mal positionnés
Des trajets optimisables
35% des trajets sont responsables de 58% des émissions
Disparités dans le volume d’activité des entrepôts
Mauvais positionnement des entrepôts
35%

## Slide 5: Réduction | Trois initiatives permettraient à LPD de réduire ses émissions
Optimiser les trajets
Changer les villes desservies à chaque trajet et redessiner les itinéraires entre chaque ville
Moderniser la flotte
Progressivement remplacer la flotte Diesel par une flotte électrique
Repenser le maillage des entrepôts
Construire des entrepôts à des placement stratégiques et vendre certains entrepôts

## Slide 6: Solution Trajets | LPD pourrait réduire à court-terme de 40% ses émissions en optimisant les trajets et en augmentant les délais de livraison
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Diagnostic
Les trajets actuels / itinéraires ne sont pas choisis de manière optimale
De nombreux aller/retour sont effectués et on pourrait mieux répartir les colis dans le différents camions
Plan d’action : Implémentation d’un algorithme
Input | Output
L’ensemble des colis à livrer sur une période donnée | Les trajets à prendre Les itinéraires Les chargements des camions
Augmenter le délai de livraison
Passer le temps de livraison de 1j à 2j :
Avoir un plus gros stock disponible  Mieux allouer nos colis aux différents camions
Cela devra entraîner certainement un changement de pricing
Résultats
Diminution du nombre de trajets et des temps de trajet et un meilleur taux de remplissage
Une réduction de 40% de la consommation de CO2
Une réduction de coût lié à la baisse de kilomètre
Une potentielle diminution des revenus lié au changement de pricing
100 %
57 %
10 %
Emission totale
Optimisation itinéraires
Optimisation trajets
Augmentation délai
Emission restante
28 %
2 %
Notes: Donner des exemples – Parler de l’augmentation du taux de remplissageParler de la facilité d’implémentation

## Slide 7: Solution Logistique | LPD pourrait réduire de 11% ses émissions d’ici 3 ans en transférant l’entrepôt de Clermont à Rennes
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec, *comparable La Poste
3 M€ investment net
  *3000€/ et 1250
  Clermont vendu moitié prix
  Payback en 3 ans
3 ans d’implémentation
Lancement de l’entrepôt
Relocalisation du personnel
11% CO2 économisé

## Slide 8: Solution Logistique | À long-terme, le passage à un fret mixte pourrait réduire les émissions d’au moins 4% supplémentaires
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec, Comment décarboner le fret français d’ici 2050? - Transport Environnement, IPCC
Projet Pilote – Lille : 5% des colis
Mise en place d’un mini-entrepôt
  1.5 M€ d’Investissement (500m2, 3k€/m2)
Potentiel du fret ferroviaire
  Émission -75% gCO2/km
  Nouvelle source de revenu (crédit carbone)
Enjeux opérationnels
  Mise en place d’une comptabilité carbone
  Augmentation de la durée moyenne de livraison
  Interconnexion entre les différent types de fret
  Impact sur la gestion du stock (plus uniforme entre les entrepôts)
-4% CO2
Notes: Tonne / km

## Slide 9: Solution Flotte | LPD pourrait réduire de 30% ses émissions en 10 ans en améliorant les performances énergétiques de sa flotte
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec, https://www.grdf.fr/acteurs-gnv/accompagnement-grdf-gnv/concevoir-projet/emissions-co2-carburants
...Mais nécessite un investissement 3 fois supérieur
La solution électrique permet de réduire de 75% les émissions de CO2 d'un camion au cours de sa vie...
Un remplacement de 6% de la flotte par des camions électriques chaque année :
Réduit jusqu'à 5.7 MTCo2eq au bout de 10 ans soit 30% de réduction par rapport au cas Diesel ce qui correspond aux émissions de 570 000 personnes en un an
Nécessite un investissement de 18M€ sur 10 ans

## Slide 10: Matrice Faisabilité | Trois opportunités de réduction des émissions se dégagent à court, moyen et long terme
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Nouveaux moyens de transport
Capacité stockage camion
Performance énergétique
Emplacement WH
Allocation camion/WH
Choix itinéraire
Allocation colis/camion
Choix destination
Faisable
Difficile
Fort impact
Faible impact
Court terme
Moyen terme
Long terme
Ecarté
Classification
3. Optimiser l’émission par camion
1. Optimiser le trajet
2. Optimiser le maillage logistique

## Slide 11: Plan d’action | LPD peut réduire son impact carbone facilement à court terme, puis lancer des initiatives à plus long terme tout en améliorant son modèle.
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
1. Optimisation des routes
2. Lancement de entrepôt de Rennes
3. Renouvellement progressif de la flotte
-40%
-11%
-30%
Chart: Années
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CO2/€revenu | 151.8519 | 91.4148 | 88.6815 | 69.2444 | 66.5111 | 63.7778 | 61.0444 | 58.3111 | 55.5778 | 52.8444 | 50.1111
Marge EBITDA | 0.02963 | 0.068942 | 0.07484 | 0.10728 | 0.12556 | 0.12993 | 0.1343 | 0.13866 | 0.14303 | 0.1474 | 0.15176
Notes: 3 recommendations et un plan d’éxécution Claire.
Optimisation des routes
Lancement d’un entrepôt à Rennes
Renouvellement progressif de la flotte
==> Une baisse progressive des émissions de carbone (en effaçant les effets de croissance du marché
-60% gCO2/€revenu

## Slide 12
Merci

## Slide 13: Annexes

## Slide 14: Code réutilisable et industrialisable
https://github.com/Pauline-25/Ekimetrics-Groupe-12

## Slide 15: Diagnostic repartition des types de colis dans un camion avant et après l’optimisation des trajets
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Vide ; 25%
1 et 0 ; 1 %
3 ; 8 %
2 ; 11 %
4 ; 55 %
Répartition camion avant l’optimisation des trajets
Vide ; 25%
1 ; 1 %
3 ; 8 %
2 ; 11 %
4 ; 55 %
Vide ; 13%
4 ; 65 %
2 ; 12 %
3 ; 9 %
1 et 0 ; 1 %
Répartition camion après l’optimisation des trajets

## Slide 16: Une optimisation des itinéraires et particulièrement pour les trajets comportant de nombreux arrêts
Etape 1 : Optimisation itinéraire à trajet fixé
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec

## Slide 17: Solution Logistique | LPD pourrait réduire de x% ses émissions en 1 an en transférant l’entrepôt de Clermont à Rennes
Back-up
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec, https://www.lapostegroupe.com/fr/la-nouvelle-plateforme-colis-dile-de-france-mise-en-service
3M€ net investment*
11% CO2 économisé
Algorithme K-means
0.5 m^3 par colis
2m de haut (hypothèse)
250 m² en moyenne par jour de stock. 5 jours de stocks
Rennes : 1250m²
Clermont : 500m²
 | #colis (k) | Inv (M€) | Surf. (m²) | Inv(€)/m²
Montereau | 660 | 30 | 17000 | 1765
Thilay | 740 | 41 | 23000 | 1791
Alpes | 240 | 27 | 10000 | 2700
3000 €/m2 (petit entrepôt)
Clermont : 750k€
Rennes : 3.75M€
Comparable, La Poste*
warehouse | # units | volume total | Surface estimée
Avignon | 962 | 456 | 228
Cergy | 2711 | 1310 | 655
Clermont | 270 | 129 | 65
Montauban | 588 | 285 | 143
Reims | 743 | 359 | 180
Moyenne |  | 0.5 / colis | 250m²/jour
 | CO2 économisé vs base scénario | Investissement
1 – Supprimer Clermont | -0.2TCO2 (0%) | (0.280 M€)
2 – Clermont  Rennes | -11% | 3 M€
3 – Reims  Mulhouse & Clermont  Rennes | -8 % | 4.5 M€

## Slide 18: Solution Logistique | À long-terme, changement de business model
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Projet Pilote – Lille - Backup
Part du fret : 10%tkm à 18% d’ici 2030
Émission ferrovier: 25gCO2/km

## Slide 19: Calcul des émissions de Co2 et des coûts d'investissements par type de camions
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec

## Slide 20: Plan d’action | LPD peut réduire son impact carbone facilement à court terme, puis lancer des initiatives à plus long terme
Back-up
Source : Donnée client, Analyse CentraleSupélec
Hypothèses
  Coût variable : 25% année 0
  Coût fixe, coût variable usuel, Revenu: CAGR de 10%
  CAPEX warehouse sur 3 ans
Résultats
  85000TCO2eq économisées sur 10 ans
  110M€ de profits cumulés en plus sur 10 ans
années | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Revenu | 54000 | 59400 | 65340 | 71874 | 79061 | 86968 | 95664 | 105231 | 115754 | 127329 | 140062
Coût | 52400 | 51905 | 56810 | 60259 | 65940 | 72154 | 78952 | 86387 | 94521 | 103417 | 113147
Coût fixe usuel (inflation) | 39300 | 43230 | 47553 | 52308 | 57539 | 63293 | 69622 | 76585 | 84243 | 92667 | 101934
Coût variable usuel (CAGR 10%) | 13100 | 14410 | 15851 | 17436 | 19180 | 21098 | 23207 | 25528 | 28081 | 30889 | 33978
Économie km trajets | 0 | 5476 | 6023 | 6626 | 7288 | 8017 | 8819 | 9701 | 10671 | 11738 | 12912
Économie warehouse |  |  |  | 1918 | 2110 | 2321 | 2553 | 2808 | 3089 | 3398 | 3738
Économie camions |  | 259 | 571 | 942 | 1381 | 1899 | 2506 | 3217 | 4044 | 5004 | 6116
CAPEX total |  | 2800 | 2980 | 3178 | 2396 | 2635 | 2899 | 3189 | 3508 | 3858 | 4244
CAPEX camion |  | 1800 | 1980 | 2178 | 2396 | 2635 | 2899 | 3189 | 3508 | 3858 | 4244
Capex entrepôt |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 
Profit | 1600 | 4695 | 5550 | 8437 | 10726 | 12178 | 13814 | 15655 | 17725 | 20054 | 22671
Profit op | 1600 | 7495 | 8530 | 11615 | 13122 | 14813 | 16713 | 18843 | 21233 | 23912 | 26915
Profit cumul |  | 4695 | 10245 | 18682 | 29408 | 41586 | 55400 | 71054 | 88779 | 108833 | 131504
Marge opérationnelle | 3% | 13% | 13% | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19%
CO2 émis | 8200 | 5430 | 5794 | 4977 | 5258 | 5547 | 5840 | 6136 | 6433 | 6729 | 7019
Marge totale | 3% | 8% | 8% | 12% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16%
gCO2/€ revenu | 152 | 91 | 89 | 69 | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50